## Slide 1
彭 宏
Tel: 85290373,13957179609 (679609)
Email: ph@zjut.edu.cn
Office: 信息大楼B508

## Slide 2: 课程性质
学科基础课程
考研课程之一
理论课学时：64
实验课学时：16

## Slide 3: 考核方式
平时成绩 50%
  作业20%
  期中考试10%
  调研报告或读书笔记 10%
  考勤10%
期末闭卷考试 50%
http://zjut.fanya.chaoxing.com

## Slide 4: 教材及参考书
《通信原理》第7版，樊昌信，曹丽娜，国防工业出版社
《通信原理》，周炯磐等，北京邮电大学出版社
《通信原理》，李晓峰等，清华大学出版社
通信原理（第7版）
樊昌信 曹丽娜 编著

## Slide 5: 本课程内容安排
基础知识
模拟通信系统
数字通信系统
同步
绪论——第1章
随机过程——第3章
信道——第4章
模拟调制系统——第5章
数字传输系统——第6～9章
编码——第10～12章
同步——第13章

## Slide 6
第1章 绪 论

## Slide 7
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 8
§1.1 基本概念
击鼓
鸣金
电报
烽火
电话
电视
因特网
数字化
智能化
高速化
宽带化
移动化
个人化
。。。
。。。
综合化
1. 通信的历程

## Slide 9: 近现代通信发展简史
1837 莫尔斯发明有线电报
1876 贝尔发明电话
1901 马可尼发明无线电报，并跨越大西洋
1928 奈奎斯特发表数据信号传输理论
1933 阿姆斯特朗发明频率调制技术（FM）
1948 香农推出香农信息论
1950～1960 微波通信线路研制成功
1957 前苏联发射第一颗人造地球卫星

## Slide 10: 近现代通信发展简史
1966 光通信开始问世
1972 摩托罗拉演示蜂窝电话系统
1980～2000 VLSI、长波长光纤系统得到广泛应用
1995 互联网（internet）及WWW浏览广泛流行
2000～至今 进入基于微处理器的数字信号处理、高速个人计算机、扩频通信、数字卫星系统、数字电视及个人通信系统（PCS）时代

## Slide 11: 基本概念
通信（Communication）：把消息从一地有效可靠地传到另一地。
通信的目的：传递消息中所包含的信息
三个概念：
  消息
  信息
  信号

## Slide 12
声音
音频信号
将音频信号放大、调制，产生 AM信号，并耦合到发射天线
接收天线将电磁波转换为 AM信号（含有噪声）
将AM信号解调还原为音频信号，再经音频功放后，驱动扬声器，还原为声音。
发射天线将AM信号感应成
可以辐射到大气中的电磁波 （无线电波）
2. 消息 信息 信号
Notes: 先让我们借助调幅（AM）无线广播系统来认识它们：

## Slide 13
消息中蕴含的有效内容。
通信系统传输
的对象。
消息的电表示形式/传输载体。
模拟信号：
数字信号：
信号参量取值连续
信号参量取值离散
语音、温度、图像
数据、文字、符号
连续消息：
离散消息：
信号
消息
信息

## Slide 14
信号
消息
信息
传输
载体
模拟信号
数字信号
表现形式
内涵
① 如何区分模拟与数字信号？
② 如何将 消息转换为电信号？
Q&A
三者关系

## Slide 15: ① 模拟信号 和 数字信号:
区分原则: 看携载消息的信号参量取值。
取值连续
（无穷多）
取值离散
（有限个）

## Slide 16
  话筒（声音传感器）把声音转变成音频信号；
  数字终端把符号转变成数字信号；
  摄像机把图像转变成视频信号；
  热敏电阻（温度传感器）把温度转变成电信号。
② 消息 ~ 电信号的转换:

## Slide 17
基于以上对 消息 、信息 和 信号 的理解：
：就是利用电信号传输消息中所包含的信息。
通信
完成通信过程所需的电子设备和信道的
总体—— communication system
通信系统

## Slide 18
§1.2 通信系统模型

## Slide 19
消息 → 电信号
如 电话机的话筒
把声音→音频信号
电信号 → 消息
如电话机的听筒
把音频信号→声音
原始电信号→适合在信道中传输的信号。如 编码、调制
其功能与发送设备相反。
如 译码、解调
destination
source
transmitter
receiver
channel
noise
能传输信号的
各种物理媒介
1. 一般模型
Notes: 一般模型反映了通信系统的共性。实际中，根据不同的传送
对象和研究内容，有不同形式的通信系统。如：模、数

## Slide 20
两对重要变换：
模拟消息  原始电信号（基带信号）
基带信号  已 调 信号（带通信号）
2. 模拟通信系统的模型

## Slide 21
3. 数字通信系统的模型
信源编码：
  模/数转换
  提高有效性
信道编码：
  增强抗干扰能力
调制：把信息寄托到载波上
解调：从已调信号中卸载信息
编码/译码 调制/解调 同步

## Slide 22
  抗干扰能力强，且噪声不积累；
  传输差错可控；
  便于处理、变换、存储；
  便于将来自不同信源的信号综合传输；
  易于集成；易于加密。
  需要较大的传输带宽；
  对同步要求高。
优点
缺点
4. 数字通信的特点

## Slide 23
§1.3 通信系统分类和通信方式
Notes: 同一个通信系统可以分属于不同分类。
 AM广播系统——中短波通信、模拟通信、带通传输系统（调制系统）。

## Slide 24
    单工通信：
    （单向）
    半双工通信：
    （双向、不同时）
    全双工通信：
    （双向、同时）
按传输方向和时间分：
通信方式

## Slide 25: 优点：节省传输时间，速度快; 缺点：需要 n 条通信线路，成本高 ; 应用：设备之间的近距离通信: 计算机和打印机之间数据的传输。
在并行信道上同时传输 n 个比特信息。
按数字码元传输时序分：
  并行传输：
通信方式

## Slide 26
0 1 1 0 0 1 0 0 1 101010
串行传输：
数字码元序列按时间顺序一个接一个地在一条信道中传输。
优点：成本低，只需一条通信信道；
缺点：速度慢，需要外加同步措施。
应用：远距离的通信。

## Slide 27
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 28
信息是消息的内涵，消息中不确定的内容才构成信息，信息量就是对这种不确定性的定量描述。
越不可能发生的事情，带来的信息将越多。
举例：
    太阳从东方升起。
    太阳比往日大两倍。
    太阳将从西方升起。
可见：
  消息中所含信息量和不可预测性或不确定性有关。
  消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。
引言
§1.4 信息及其度量
根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的概率来描述。
信息量I 可用概率P 来度量：
I =f [P(x)]

## Slide 29
P 1，I0
P 0，I
P(x)<P(y),
I(x)>I(y)
相加性
a= 2，比特(bit) ，简记为b
a= e，奈特(nat)
a=10，哈特莱(Hartley)
1 nat=1.44 b
1. 离散消息 x 的信息量
I =f [P(x)]

## Slide 30
概率相同，每个符号蕴含的信息量也相同；
二进制的每个码元含 1 （b)
四进制的每个码元含 2 （b)
推广：M进制的每个码元含 log2M （b)
【1-1】
二进制信源（0，1）
【1-2】
四进制信源（0，1，2, 3）
每个四进制符号可用
2 个二进制符号表示。
解：
试求：等概独立发送符号时，每个符号的信息量 。
评注
例
例

## Slide 31
——信源中每个符号所含信息量的统计平均值。
设
则 统计独立的M个符号的离散信源的平均信息量为
H与热力学中的熵形式一样，故称为信源的熵。
2. 离散消息的平均信息量

## Slide 32
比较例【1-3】与【1-2】可知：
等概时，熵最大:
评注
【1-3】 四进制信源（0，1，2， 3），
P(0)=3/8， P(1)= P(2)= 1/4， P(3)=1/8，
试求信源的平均信息量。
例
解

## Slide 33
【1-4】 某离散信源的概率场同【例1-3】，由它发送一条消息：201020130213001203210100321010023102
002010312032100120210，求这条消息的总信息量。
利用信息相加性概念来计算：
一条由 m 个符号构成的消息，其总信息
量为:
评注
利用熵的概念来计算：
例
解：

## Slide 34
二进制的每个码元含 1 bit
等概时，熵最大: Hmax=log2M
借助熵的概念：I总= m H
归纳：

## Slide 35
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 36
可靠性
text
有效性
性能
指标
§1.5 通信系统主要性能指标
 | 有效性：“速度” | 可靠性：“质量”
数字通信系统 |  | 
模拟通信系统 |  | 
传输速率
频带利用率
传输带宽
差错率
输出信噪比

## Slide 37
（1）码元传输速率 RB （传码率、波特率）
  定义：每秒传送的码元个数。
  单位：波特（Baud）
  计算：若一个码元的时间长度为TB 秒，则
例如：1秒内传输1000个码元，则 RB =1000 Baud
与进制数 有关吗 ？
与信源统计特性有关 吗 ？
1. 数字通信系统的有效性指标

## Slide 38
（2）信息传输速率 Rb (传信率，比特率)
  定义：每秒传递的比特数（信息量）。
  单位：比特/秒（bit/s ）简记为 b/s 或 bps
Rb与 RB的关系——
H为纽带

## Slide 39
（3）频带利用率——把 B 与 传输速率 联系起来
  定义为单位带宽内的传输速率，即
A系统：2 000 b/s，占用 2 000 Hz的带宽；
B系统：1 500 b/s，占用 1 000 Hz的带宽。
Q&A

## Slide 40
（1）误码率 Pe
二进制：Pb=Pe ； M进制：Pb<Pe ； why ?
（2）误信率(误比特率） Pb
2. 数字通信系统的可靠性指标

## Slide 41
本章小结：
    术语，模型，分类，通信方式
    数字通信的优缺点
    信息量：Ii ，H，I总
    RB，Rb，η；Pe ，Pb

## Slide 42: 作业
习题：
    1-3
    1-5
    1-6
    1-7
    1-8