## Slide 1
数字基带传输
第6章

## Slide 2
数字基带信号的特性 — 波形 频谱 码型
如何设计传输总特性 — 以消除码间干扰
如何提高抗噪声性能 — 以减小噪声影响
眼图 — 估计系统性能的实验手段
部分响应 时域均衡 — 改善系统性能的两个措施
本章内容:
第6章 数字基带

## Slide 3
引 言
有“用武之地”
——如近程数据通信系统广泛采用了这种传输方式 。
有“共性问题”
——基带包含带通系统的诸多基本问题（ISI、PSD、Pe）
基带 “等效 ”带通
——带通传输系统可等效成基带传输系统来研究。
系统特征：
直接传输基带信号、不含调制解调器
研究意义：

## Slide 4
基带传输系统组成：
发送滤波器，即信道信号形成器：
作用：原始基带信号 适合于信道传输的基带信号。
目的： 匹配信道，减小码串，利于同步提取。
信道：给基带信号提供传输通道。
接收滤波器：
作用：滤除带外噪声，对信道特性均衡，
目的：使输出的基带波形有利于抽样判决。
引言

## Slide 5
抽样判决器：
作用：对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,
目的：确定发送信码序列，再生基带信号。
同步提取：
提取用于抽样的位定时脉冲。
引言

## Slide 6
错误
码元
基带传输系统各点波形：
引言
1
0
输入信号
码型变换后
传输的波形
信道输出
接收滤波输出
位定时脉冲
恢复的信息

## Slide 7
数字基带信号及其频谱特性
§6.1

## Slide 8
单个
序列
六种基本信号波形
§6.1.1 数字基带信号

## Slide 9
（a）单极性波形
—— 特点：极性单一、有直流分量和低频分量。
—— 应用：设备内部和数字调制器中。
（b）双极性波形
—— 优点：无直流分量（等概）、抗扰能力较强。
—— 应用：V.24、RS-232C接口标准和数字调制器中。

## Slide 10
( c）单归零码
——特点：从中可直接提取位定时信号，
——应用：作为其他码型提取同步时钟的过渡码型。
（d）双归零码
——它兼有双极性和归零波形的特点
（a）~（d）的共性？
QA
归零

## Slide 11
（e）差分波形（相对码波形）
——特点：用相邻码元电平的跳变/不变表示信息码元。
传号差分(1变，0不变)
空号差分(0变，1不变)
——优点：可以消除设备初始状态不确定性带来的影响。
差分编码
差分译码

## Slide 12
（f）多电平波形
——特点：一个脉冲可携载多个比特信息。
——优点：传码率一定时，多电平波形的传信率高。
——应用：高数据速率传输系统。
四电平波形：
    00—— +3E
    01—— +E
    10—— - E
    11—— -3E

## Slide 13
若各码元波形相同而取值不同，则可表示为：
第n个码元的电平取值 —随机量
TB —码元持续时间
g(t) —某种脉冲波形
一般情况下：
随机脉冲序列
数字基带信号的表示式

## Slide 14
方法： 相关函数  功率谱密度
由功率谱密度的定义式
目的： 信号带宽
位定时分量、直流分量等
思路： 分解 交变波 稳态波
§6.1.2 基带信号的频谱特性 ---PSD




## Slide 15
推导：设二进制的随机脉冲序列：
“0” ---- g1(t) ----- P
“1 ”---- g2(t) ----- 1-P
TB
-TB
g2(t-2TB)
g2(t-TB)
g1(t-2TB)
g1(t+2TB)
g2(t+TB)
g1(t )

## Slide 17
稳态波v(t) 和 交变波u(t)
v(t)：随机序列s(t)的统计平均分量，每个码元统计平均波形相同：
——周期性信号
u(t)：
——随机脉冲序列
Notes: 所谓稳态波，是随机序列s(t)的统计平均分量，它取决于每个码元内出现g1(t)、 g2(t)的概率加权平均，且每个码元统计平均波形相同，因此可表示成：

## Slide 18
1 v(t)的功率谱密度---Pv( f )
m=0，对应直流分量；
m=1，对应定时分量。
其中
稳态波的功率谱是m fB 处的离散谱线

## Slide 19
2 u(t)的功率谱密度---Pu( f )
交变波的功率谱Pu (f)是连续谱，它与g1(t)和g2(t)的频谱以及概率P有关。
根据连续谱可以确定随机序列的带宽。

## Slide 20
双边谱
单边谱
3 s(t ) =u(t)+v(t) 的功率谱密度---Ps( f )

## Slide 21
连续谱  带宽 B
离散谱  定时分量（m=1)等
连续谱能否消失 ？
离散谱消失的条件？
QA
讨论：

## Slide 22
试求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。
例1
对于单极性波形：设g1(t) = 0， g2(t) = g(t) ，
随机脉冲序列的双边功率谱密度：
解
当P=1/2时，

## Slide 23
若g2(t) = g(t)为不归零（NRZ）矩形脉冲
当 f = mfB 时：
  若m = 0，G(0) = TB Sa(0)  0，PB(f) 中有直流分量。
  若m为不等于零的整数，
    频谱Ps(f)中离散谱为零，无定时分量
讨论：

## Slide 24
若g2(t) = g(t)为半占空归零矩形脉冲，脉冲宽度 = TB /2
当 f = mfB 时：
  若m = 0，G(0) = TB Sa(0)/2  0，功率谱Ps(f)中有直流分量。
  若m为奇数，
    此时有离散谱，因而有定时分量（m =1时）
  若m为偶数，
    此时无离散谱

## Slide 25
      单极性信号的功率谱密度
NRZ
RZ

## Slide 26
试求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱。
    双极性波形，设g1(t) = - g2(t) = g(t) ，
    当P = 1/2时，
例2
解

## Slide 27
  若g(t)是高度为1的NRZ矩形脉冲
  若g(t)是高度为1的半占空RZ矩形脉冲
讨论：

## Slide 28
不归零波形，无定时分量
单极性归零波形，有定时分量
等概的双极性波形，无离散谱
归纳：
谱零点带宽：

## Slide 29
基带传输的常用码型
§6.2

## Slide 30
①无直流分量，且低频分量小；
②定时信息丰富；
③高频分量小；
④不受信源统计特性的影响；
⑤有自检能力，⑥编、译码简单。
AMI码、 HDB3 ---1B1T码
双相码、 CMI码 ---1B2B码
块编码
§6.2.1 选码原则
§6.2.2 几种常用的传输码型

## Slide 31
编码规则： “1” —— +1、-1交替
“0” —— 0
特点：
  不含直流分量,低频成分少；
  三电平；
  编译码电路简单，有宏观自检能力
信码有长连0串时，难以获取定时信息。
缺点：
1 AMI 码 ——传号极性交替码
信 码： 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
AMI码：+1 0 0 -1+1 0 0 0 0 0 0 0 –1+1 0 0 –1 +1
应用： PCM24路基群（北美系列）1.544Mb/s的线路码型。
举例：
Notes: 由于+1与-1交替，AMI码的功率谱中不含直流成分，高、低频分量少，能量集中在频率为1/2码速处。位定时频率分量虽然为0，但只要将基带信号经全波整流变为单极性归零波形，便可提取位定时信号。此外，AMI码的编译码电路简单，便于利用传号极性交替规律观察误码情况。鉴于这些优点，AMI码是CCITT建议采用的传统码性之一。
AMI码的不足是，当原信码出现连“0”串时，信号的电平长时间不跳变，造成提取定时信号的困难。解决连“0”码问题的有效方法之一是采用HDB码。

## Slide 32: 2 HDB3码——3阶高密度双极性码
编码规则：
  连“0”个数不超过3个时，遵循AMI的编码规则；
  连“0”个数超过3个时，将第4个“0”改为非“0”脉冲，
  记为+V或-V，称为破坏脉冲。
  相邻V码的极性必须交替出现（确保无直流）；
  V码的极性应与前一个非“0”脉冲的极性相同，否则，
  将0000更改为+B00+V 或 -B00-V 。B称为调节脉冲。
  V码之后的传号码极性也要交替。

## Slide 33
举例：
消息码： 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1
AMI码： -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1
-1 0 0 0 V +1 0 0 0 V -1 +1 0 0 0 V 0 0 0 V -l +1
-1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 0 0 0 +V 0 0 0 +V -l +1
HDB码： -1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +B 0 0 +V -l +1
V: 与前一个非零符号（±1、 ±B、 ±V ）一致；
本身符号交替反转。
B： ±1、 ±B满足符号交替反转。
Notes: 就是说，从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V，于是也断定V符号及其前面的3个符号必是连0符号，从而恢复4个连0码，再将所有-1变成+1后便得到原消息代码。

## Slide 34
信码 1000 1 00 1 000 0 1 000 0 1 1 0 00 0 1 1
HDB3码 -1000+1 00-1 000 -V +1 000+V -1+1 -B00-V +1 -1
除保持了AMI码的特点之外，还将连“0”码限制在 3 个以内，有利于位定时信号的提取。
A律PCM 四次群以下的线路接口码型。
±1000±1 ±100±1
特点：
译码：
找到破坏点V，恢复4个连“0”码，
再将所有-1变成+1。
应用：

## Slide 35
“0 ”—— 01； “1” —— 10
  二电平（极性相反）；无直流分量；
  位定时信息丰富；编译码电路简单；
  连码个数不超过2个。
带宽比原信码大1倍。
3 双相码 ——曼彻斯特码（Manchester）
信码 1 1 0 1 0 0 1 0
双相码 10 10 01 10 01 01 10 01
局域网中的传输码型。
编码规则：
特点：
缺点：
应用：
Notes: 由于+1与-1交替，AMI码的功率谱中不含直流成分，高、低频分量少，能量集中在频率为1/2码速处。位定时频率分量虽然为0，但只要将基带信号经全波整流变为单极性归零波形，便可提取位定时信号。此外，AMI码的编译码电路简单，便于利用传号极性交替规律观察误码情况。鉴于这些优点，AMI码是CCITT建议采用的传统码性之一。
AMI码的不足是，当原信码出现连“0”串时，信号的电平长时间不跳变，造成提取定时信号的困难。解决连“0”码问题的有效方法之一是采用HDB码。

## Slide 36: 4 CMI 码 —— 传号反转码
特点： 双极性二电平码，连码个数不超过3个。
编码规则： “1”——1 1 、0 0 交替
“0”—— 01
应用： A律PCM四次群的接口码型；
速率低于8.448Mb/s的光缆传输系统中。

## Slide 37
  优点：可提供良好的同步和检错功能；
  代价：所需的传输带宽随m增加；
  通常选择m＝n+1，如 1B2B、4B5B、5B6B码等。
5 nBmB码 (m>n)
m位二进制码
（新码组）
n位二进制码
（原信码组）
2n 种组合
2m 种组合
m>n，多出 (2m –2n )种组合
从 2m 种中选择许用码组，其余为禁用码组

## Slide 38
例如：4B/3T码，把4个二进制码变换成3个三元码，
——1B/1T码的改进型。
在相同的码速率下，4B/3T码的信息容量大于1B/1T，
因而可提高频带利用率。
4B/3T码、8B/6T码等适用于高速数据传输系统，如
高次群同轴电缆传输系统。
6 nBmT码 (mn)
m位三进制码
（新码组）
n位二进制码
（原信码组）

## Slide 39
数字基带信号传输与码间串扰
§6.3

## Slide 40
基带传输系统组成
基带传输系统模型
§6.3.1 系统组成与传输模型

## Slide 41
错误
码元
基带传输系统各点波形：
1
0
输入信号
码型变换后
传输的波形
信道输出
接收滤波输出
位定时脉冲
恢复的信息

## Slide 42
何谓ISI ？
产生ISI的原因 ？
误码原因
——系统传输总特性不理想。
信道噪声
码间串扰（InterSymbol Interference，ISI）

## Slide 43
{an}对应的基带信号
基带传输总特性
§6.3.2 定量分析

## Slide 44
          如何消除 ISI ？
          如何抑制 n(t) ？
接收滤波器输出信号：
设抽样时刻 ，则抽样值为：
ISI值
噪声
研究的问题：
延时

## Slide 45
无码间串扰的基带传输特性
§6.4

## Slide 46
若能使:
, 则无ISI
怎么做？
做不到
关注抽样时刻
等TB的零点
§6.4.1 消除码间串扰的设计思想

## Slide 47
含义： 本码元抽样时刻有值；其他码元抽样时刻均为0。
§6.4.2 无码间串扰的条件
时域条件

## Slide 48
根据
，并利用时域条件：
分段
积分
求和
频域条件

## Slide 49
则有
=1
令
1
利用时域条件：
TB
即得频域条件


## Slide 50
频域条件：
      若“切割，平移，叠加” 理想LPF
      则以RB=1/TB 的速率传输时，无码间串扰。
      ——检验或设计H()能否消除码间串扰的理论依据
含义

## Slide 51
      示例：

## Slide 52
§6.4.3 H()的设计
1 理想低通特性

## Slide 53
——无ISI基带系统的
最高频带利用率
——奈奎斯特带宽（无ISI最窄带宽）
——奈奎斯特速率（无ISI的最高波特率）

## Slide 54
存在问题 :
  特性陡峭 不易实现；
  响应曲线尾部收敛慢，摆幅大，对定时要求严格。
解决方案 :
  对H()在 fN 处按“奇对称”条件进行“圆滑/滚降”

## Slide 55
fN —奈奎斯特带宽
f — 超出 fN的扩展量
引入：滚降系数
——描述滚降程度
2 余弦滚降特性

## Slide 57
余弦滚降特性 与 时域响应：

## Slide 58
=0 ， 理想低通特性： η = 2 (Baud/Hz)
=1 ，升余弦频谱特性： η =？ (Baud/Hz)
  越大，h(t)的拖尾衰减越快，但 B
η
几种滚降特性 和 响应曲线：

## Slide 59
各抽样值之间增加一个零点,
尾部衰减较快
升余弦滚降：

## Slide 60
余弦滚降滤波器的特点:
  特性易实现；
  响应曲线尾部收敛快，摆幅小，对定时要求严格。
代价 :
  带宽增加
  频率利用率η降低
=0 ，理想低通 η = 2 (B/Hz)
=1 ， 升余弦 η = 1 (B/Hz)

## Slide 61
=0 的理想低通特性：η=2 (Baud/Hz) —最高
缺点：不易实现，响应曲线尾部收敛慢。
=1 的升余弦频谱特性：η=1 (Baud/Hz) ) —降低
优点： 易实现，响应曲线尾部收敛快。
归纳
能否把这两种系统的优点集于一身呢？
      η=2 Baud/Hz；
      H() 易实现；
      h(t) 尾部收敛快
QA
——部分响应技术（见§6.7）

## Slide 62
（1）如图所示系统能否实现无码间串扰的传输；
（2）滚降系数和系统带宽；
（3）无码间干扰传输的最高码元速率和频带利用率。
滚降系数
系统带宽
无ISI的最高频带利用率
无ISI的最高码元速率
Baud
=1 (Baud/ Hz）
例
（1）H(f) 满足无码间串扰的频域条件
（2）
（3）
解

## Slide 63
基带传输系统的抗噪声性能
§6.5
研究： 在无ISI条件下，噪声n(t)引起的误码率 Pe

## Slide 64
高斯
E[nR(t)]=0
高斯
白噪
E[n(t)]=0
nR(t)特性
x(t)=s(t)+nR(t)
Pe
nR(t)
§6.5.1 二进制双极性基带系统的Pe
分析模型
Notes: 上节讨论了不考虑噪声影响时，能够消除码间串扰的基带传输特性。本节来讨论在无码间串扰的条件下，噪声对基带信号传输的影响，即计算噪声引起的误码率。

## Slide 65
 nR(t) 的一维概率密度函数为
可简记为：
对于双极性基带信号，其抽样值为（+A,-A）， 则合成波 x(t)=s(t)+nR(t) 在抽样时刻的取值为:
——高斯
x(t)特性

## Slide 66
x(kTB) > Vd, 判为“1”码
x(kTB)  Vd, 判为“0”码
设判决门限为 Vd，判决规则:
Vd
P(0/1)
P(1/0)
=P(xVd)
=P(x>Vd)
“1”
—正确
—错误
“0”
—错误
—正确
误码率 Pe

## Slide 67
P(0/1) ——发 1 错判为 0 的概率 :
P(0/1)

## Slide 68
P(1/0) ——发 0 错判为 1 的概率 :
P(1/0)

## Slide 69
Pe的值取决于
—— P(1)、P(0)、A、 和Vd
双极性基带系统的总误码率 :
QA
可见

## Slide 70
——使Pe最小的判决门限电平
P(0/1)
P(1/0)
P(1)=P(0)时:
P(0/1) =P(1/0)
Pe=
最佳门限电平

## Slide 71
§6.5.2 二进制单极性基带系统的Pe
对于单极性基带信号，其抽样值为（+A,0）， 则合成波 x(t)=s(t)+nR(t) 在抽样时刻的取值为:
对比：双极性基带信号，其抽样值为（+A,-A）
∴ 只需将 的分布中心由-A 移到0即可：

## Slide 72
Vd
推导过程与双极性系统类同；
推导结果也可借助双极性的结果进行变通。

## Slide 73
归纳 对比：
单极性系统
等概时：
双极性系统
等概时：

## Slide 74
讨论：
(A/n )  Pe
(A/n )一定时：
Pe(双)和 Pe(单) 谁大谁小，为什么？

## Slide 75
眼 图
§6.6
  估计和调整系统性能的一种实验方法

## Slide 76
何谓眼图？
它是指用示波器在接收端观察到的一种图形；
传输二进制信号波形时, 示波器上显示的图形很像
人的眼睛 ——故名“眼图”。
可从中观察ISI的大小和n(t)的强弱；
从而直观地评估系统性能的优劣；
还可指示接收滤波器的调整，以减小ISI。

## Slide 77
观察方法
Tc=TB
由于示波器的余晖作用，使扫描所得的每一个
码元波形重叠在一起，从而形成眼图。
调整示波器的水平扫描周期Tc,
使其与接收码元周期 TB 同步
成因

## Slide 78
(a) 无ISI的情况——大“眼睛”(c) ，线迹细而清晰；
(b) 有ISI的情况——小“眼睛”(d)，且线迹杂乱。
眼图示例
“眼睛” 张开的大小反映了ISI的强弱。
“眼睛” 大，且眼图端正，表示ISI小；反之ISI大。
TB

## Slide 79
存在噪声时，眼图线迹变成了模糊的带状线；
噪声越大，线条越宽、越模糊，“眼睛”张开的越小，
甚至闭合。

## Slide 80
眼图模型

## Slide 81
眼图照片
(a) 无ISI和n(t)的情况
(b) 有一定ISI和n(t)的情况
二进制双极性升余弦信号
三电平部分响应信号

## Slide 82
部分响应和时域均衡
§6.7
  ——改善系统性能的两种措施

## Slide 83
  提高频带利用率—理论极限值2 B/Hz；
  改善频谱特性 —压缩传输频带；
  加快响应波形尾部的衰减—降低对定时的要求
设计目标：
§6.7.1 部分响应系统
设计思想：
——有控制的在某些码元的抽样时刻引入ISI。
∵引入的ISI是确知的，∴从最终抽样的结果中剔除
ISI ，即可获得本码元的抽样值。达到设计目标。
——利用部分响应波形
进行传输的基带系统

## Slide 84
  单个sinx/x波形 ---“拖尾” 收敛慢；
观察
TB
将两者合成 ---构成“拖尾”衰减很快的脉冲波形
思路
两个相距TB的sinx/x 波形 --- “拖尾”极性相反
第Ⅰ类 部分响应系统
——当前码元只对下一个码元产生码间串扰
Notes: 熟知：一个

## Slide 85
TB
TB
TB
TB
若g(t) 为传送信号的波形，
且发送码元的间隔为TB
则本码元的抽样值 仅受
前一码元的相同幅度样值
的串扰。
合成波形
C1=a1+ a0
C2=a2+ a1

## Slide 86
TB
Nyquist速率：
（无ISI的
最高波特率）
无ISI的最高频带利用率:
带宽：
频谱结构
 /TB

## Slide 87
实现方法
相关编码：使前后码元之间引入某种相关性，
从而形成预期的响应波形和频谱结构。
第Ⅰ类： Ck=ak+ ak-1 收：ak =Ck - ak-1
（当前码元只对下一个码元产生码间串扰）
带来问题：若接收一个误码ak，则其后会产生一连串的
错误 ——”差错传播”

## Slide 88
      输入信码 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
      发送端{ak} +1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 +1 –1 +1 +1
      发送端{Ck} 0 0 +2 0 –2 –2 0 0 0 +2
      接收端{Ck} 0 0 +2 0 –2 0 0 0 0 +2
      恢复的{ak} +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 –1+3
      自{Ck}出现错误之后，接收端恢复出来的{ak}全部是错误的。
      必须有正确的起始值（+1），否则，即使没有传输差错也不可能得到正确的{ak}序列。
差错传播问题
    Ck = ak + ak-1
    ak = Ck - ak-1

## Slide 89
原理方框图
预 编码：可消除接收端的“差错传播”现象:
bk=ak  bk-1 （模2加）即 ak=bk  bk-1
Ck = bk + bk-1
相关编码:
（算数加）
接收端对Ck作“模2 判决”即可恢复ak ：
[Ck]mod2= [ bk+ bk-1 ]mod2= ak

## Slide 90
实际系统组成框图

## Slide 91
部分响应波形的一般形式可以是N个相继间隔TB的波形sin x/x之和
R1、R2、…、RN为加权系数，取值为正、负整数和零
第Ⅰ类部分响应波形: R1 =1，R2 =1，其余系数等于0
部分响应的一般形式

## Slide 92
常
见
的
五
类
部
分
响
应
波
形

## Slide 93
当输入数据为L进制时，相关编码电平数要超过L。
因此，部分响应系统的抗噪声性能变差。
能实现2波特/赫的频带利用率，且传输波形的“尾巴”衰减大和收敛快。
优点
缺点
  部分响应系统优缺点

## Slide 94
插入均衡器T(ω) ，使得
满足无ISI的频域条件，则 𝑦(t) 在抽样时刻上无ISI。
有 ISI
𝑥(t)
§6.7.2 时域均衡
目的：
消除或减小码间串扰（ISI）
方法：
频域均衡 和 时域均衡
均衡原理
无 ISI
𝑦(t)
有误差

## Slide 95
由hT(t)构造出均衡器的结构——横向滤波器

## Slide 96
在抽样时刻 t=kTB的取值：
均衡后的输出波形：
有限长均衡器
（2N+1个抽头系数 ）

## Slide 97
解 根据
当 k=0 时，可得
设三抽头的横向滤波器：C-1=-1/4，C0=1，C＋1=-1/2。
均衡器输入x(t)在各抽样点上的取值分别为：x-1=1/4，x0=1，x+1=1/2，其余均为0。 试求均衡器输出 y(t) 的抽样值。
例
当 k=1 时，可得

## Slide 98
当 k=1 时，可得
同理可求得
其余均为零

## Slide 99
均衡效果评价
峰值失真
均方失真
均衡器设计的目标：
按照某种算法或准则，求出均衡器的抽头系数 Ci ，使得 k≠0 的所有yk 为零，从而消除或减小码间串扰。

## Slide 100
目前，已提出多种不同的均衡算法和均衡器结构，其目标在于：
——更好的均衡效果和更有效的工程实现。
前面介绍的横向滤波器属于一种线性均衡器，它简单、易于调节，适用于信道特性较平坦、ISI不太严重的场合（如有线电话信道中）。
对于传输特性失真严重的信道（如存在多径效应的无线信道），可采用非线性均衡器（如判决反馈均衡器等）。

## Slide 101
迫零均衡器
在输入序列{xk}给定时，如果按上式方程组调整或设计各抽头系数Ci，可迫使均衡器输出的各抽样值yk为零。称为“迫零”均衡器。
调整除C0外的2N个抽头增益，迫使y0前后各有N个取样点上无码间串扰，此时D取最小值，均衡效果达到最佳。

## Slide 102
解 根据
设计一个具有3个抽头的迫零均衡器，以减小码间串扰。已知 x-2 = 0 ，x-1 = 0.1，x0 = 1， x1 = -0.2 ，x2 = 0.1。试求3个抽头的系数，并计算均衡前、后的峰值失真。
例
可列出 2N+1=3行的矩阵方程：
将已知样值代入矩阵，可列出方程组
和

## Slide 103
解联立方程可得：
由式:
可算出：
输入峰值失真:
均衡后的峰值失真减小4.6倍
输出峰值失真:

## Slide 104
时域均衡——是一种减小ISI的信号处理或滤波技术。
归纳：

## Slide 105
习题：
6-1
6-7
6-8
6-11
6-12
6-13
6-18
6-24