## Slide 1
第3章 数据类型和表达式
3.1 数据类型
3.2 操作符和表达式

## Slide 2
学习目标
学习数据类型，掌握Verilog HDL不同数据类型的书写
掌握寄存器和存储器的定义及应用
学习操作符，并能熟练应用

## Slide 3
3.1 数据类型
常量：
数据类型是用来表示数字电路硬件中的数据存储和传送元素的，只有在确定了数据的类型之后才能确定变量的大小并对变量进行操作。
变量：
整型
实数型
字符串型
线网型
寄存器型

## Slide 4: 常量：在程序运行过程中，其值不能被改变的量
3.1.1 常量
Verilog HDL中有三类常量：整型、实数型和字符串型。 在整型或实数型常量的任何位置可以随意插入下划线符号“_”(但不能作为首字符)，它们就数的本身来说没有意义，但当数很长时，使用下划线更易读。

## Slide 5
3.1.1 常量
Verilog HDL有下面4种基本逻辑状态（信号的逻辑值）：
0——低电平、逻辑0或“假”
1——高电平、逻辑1或“真”
X——未知状态
Z——高阻态
X、Z不分大小写

## Slide 6: 1．整型常量 整型常量就是整型数，它可以按如下两种方式书写： (1) 简单的十进制数格式，表示为有符号数，如20、-10。 (2) 基数格式，通常是无符号数，这种形式的格式为 <位宽>' <进制> <数字>
3.1.1 常量-整型常量

## Slide 7
有4种进制表示形式：
二进制整数（b或B）
十进制整数（d或D）
十六进制整数（h或H）
八进制整数（o或O）
3.1.1 常量-整型常量
8'b11000101 //位宽为8位的二进制数
8'hd5 //位宽为8位的十六进制数d5
5'o27 //位宽为5位的八进制数27
'o721 //9位2进制位宽的八进制数
'hAF //8位2进制位宽的十六进制数
23456 //没指定base, 默认十进制
6'hx //6位十六进制数，所有位都不确定
4'oz //4位八进制数z
8'h 2 A //位宽与字符间允许有空格
-8‘D5 //8位二进制数，-5的补码
X可以用来定义十六进制数的4位二进制数，八进制数的3位，二进制数的1位。Z的表示方法同X类似。

## Slide 8
数值常量中的下划线“_”是为了增加可读性，可以忽略。
如8‘b1100_0110？
数值常量中的“？”表示高阻状态。
例：2'B1？
表示8位二进制数。
表示2位的二进制数其中的一位是高阻状态。
4'd-4
//非法，数值不能为负
3' b011
//非法，“'”和基数之间不允许出现空格
（2+3）'b10
//非法，位长不能为表达式
3.1.1 常量-整型常量

## Slide 9
定义位宽长，左补位：
10'b10 左边添0占位, 0000000010
10'bx0x1 左边添x占位,xxxxxxx0x1
定义位宽小，左截位
3'b1001_0011 //与3'b011相等
5'h0FFF //与5'h1F相等
3.1.1 常量-整型常量

## Slide 10: 2．实数型常量
3.1.1 常量-实数型常量
(1) 十进制表示：由数字和小数点组成(必须有小数点)例如：3.2、1158.29、25.8。
(2) 指数格式：由数字和字符e(E)组成，e(E)的前面必须有数字而且后面必须为整数。例如：

## Slide 11
3.1.1 常量-实数型常量
.25
3.
7.E3
1.8e-1.2
无效格式
实数可以转化为整数，根据
四舍五入的原则，而不是截
断原则，当将实数赋给一个
整数时，这种转化会自行发
生，例如：在转化成整数时，
实数25.5和25.8都变成26，而
25.2则变成25。

## Slide 12: 3．字符串型常量 字符串常量用于表示需要显示的信息，是由一对双引号括起来的字符序列。显示在双引号内的任何字符(包括空格和下划线)都作为字符串的一部分。字符串不能分成多行书写。例如：
3.1.1 常量-字符串型常量
字符串中的特殊字符必须用”\”来说明

## Slide 13
3.1.1 常量-字符串型常量
例1：字符串变量声明
reg [8*12:1] stringvar;
initial
begin
stringvar=“hello world!”;
end
特殊字符表示 | 意义
\n | 换行符
\t | Tab键
\\ | 符号\
\* | 符号*
\ddd | 3位八进制表示的ASCII值
%% | 符号%

## Slide 14
3.1.2 变量
变量即在程序运行过程中其值可以改变的量。
在Verilog HDL中变量的数据类型有很多种，其中最基本的是线网型(Net Type)和寄存器型(Register Type)两种，且每种类型都有其在电路中的实际意义。这两种数据类型中最常用的是wire型、reg型和integer型。

## Slide 15: 线网表示器件之间的物理连接，称为线网类型信号，其特点是输出的值紧跟输入值的变化而变化。
3.1.2 变量-线网型变量Net Type
Net Type的变量不能存储值，而且必须受到驱动器的驱动。
两种驱动方式：
1）在结构描述中将它连接到一个逻辑门或模块的输出端。
2）用持续赋值语句assign对其进行赋值。
当没有驱动源对其驱动时，它将保持高阻态。

## Slide 16
3.1.2 变量-线网型变量Net Type
可综合

## Slide 17
3.1.2 变量-线网型变量Net Type
线网型变量的格式：
net_kind [msb:lsb] net1，net2，……，netN；
net_kind——线网类型；
[msb:lsb]——定义线网宽度的最高位和最低位。缺省状态，位宽默认值为1。这里的位是二进制的位。
netN——线网变量的名称，若一次定义多个数据，数据名之间用逗号隔开。
声明语句的最后用分号表示语句的结束。

## Slide 18
常用的有wire型和tri型。这两种变量都用于连接器件单元，它们具有相同的语法格式和功能。
wire型变量：通常用来表示单个门驱动或连续赋值语句驱动的连线型数据，没有连接驱动源时，值为高阻态。
tri型变量：通常用来表示多驱动器驱动的连线型数据。
3.1.2 变量-线网型变量Net Type

## Slide 19: 如果wire型或tri型变量没有定义逻辑强度(logic strength)，在多个驱动源的情况下，逻辑值会发生冲突从而产生不确定值。如果多个驱动源驱动同一个连线(或三态线网)，则这个线网的有效值可由表3.2来决定。
3.1.2 变量-线网型变量Net Type

## Slide 20
3.1.2 变量-线网型变量Net Type
wire型变量的格式：
wire [n-1:0] 数据名1，数据名2，……，数据名n；
wire——wire型数据确认符；
[n-1:0]——代表该数据的位宽。缺省状态，位宽默认值为1。这里的位是二进制的位。
数据名——若一次定义多个数据，数据名之间用逗号隔开。
声明语句的最后用分号表示语句的结束。

## Slide 21
例1. 定义数据总线宽8位，地址总线宽20位。
wire[7:0] databus; // databus宽8位
wire[19:0] addrbus; // addrbus宽20位
或：
wire[8:1] databus;
wire[20:1] addrbus;
wire a； //定义了一个1位的wire型数据
3.1.2 变量-线网型变量Net Type

## Slide 22
例2. 多位wire 型数据可按下面方法使用
wire[7:0] in, out; //定义两个8位wire型向量
assign out=in；// assign 就是持续赋值语句
例3. 可只使用多位数据中的几位，但要注意位宽。
wire[7:0] out;
wire[3:0] in;
assign out[5:2]=in；
3.1.2 变量-线网型变量Net Type

## Slide 23
说明：
1） wire 型变量常用来表示以assign语句赋值的组合逻辑信号。
2）输入/输出信号缺省时自动定义为wire 型。
3）对综合器而言， wire 型信号的每一位可以取0，1，X或Z中的任意值。
3.1.2 变量-线网型变量Net Type

## Slide 24: 寄存器是数据存储单元的抽象，通过赋值语句可以改变寄存器内存储的值，其作用与改变触发器存储的值相当。在设计中必须将寄存器变量放在过程语句(如initial、always)中，通过过程赋值语句赋值。在未被赋值时，寄存器的缺省值为x。
3.1.2 变量-寄存器型变量 Register Type
寄存器型数据和连线型数据的区别：
寄存器型数据保持最后一次的赋值。而连线型数据需有持续的驱动。

## Slide 25
3.1.2 变量-寄存器型变量 Register Type
可综合

## Slide 26
reg ——常用的寄存器型变量
reg型数据的格式：
reg [n-1:0] 数据名1，数据名2，…数据名n；
例1.
reg a, b; //定义了两个reg型变量
reg [7:0] qout; //定义qout为8位宽的reg 型变量
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 27
说明：
1） reg型数据常用来表示“always”模块内的指定信号，常代表触发器。在“always”模块内被赋值的每一个信号都必须定义成reg型。
2）对于reg型数据，其赋值语句的作用就如同改变一组触发器的存储单元的值。
3）若reg型数据未初始化（即缺省），则初始值为不定状态。
4）reg型变量并不意味着一定对应着硬件上的触发器或寄存器，在综合时，综合器根据具体情况来确定将其应射为寄存器还是连线。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 28
用reg类型变量可构成寄存器和存储器
寄存器
reg [7:0] mybyte;
A= mybyte[6]；//将mybyte的第6位赋值给A
B= mybyte[5:2]；//将mybyte的第5，4，3，2位赋值给B
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 29
例：
reg [7:0] a，b；
reg [3:0] c；
reg d;
d=a[7]&b[7]； //位选择
c=a[7:4]+b[3:0]； //域选择
寄存器可以
取任意长度。
寄存器中的
值通常被解
释为无符号数。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 30
2. 存储器
Verilog HDL通过对reg型变量建立数组来对存储器建模，可以描述RAM型存储器、ROM存储器和reg 文件数组中的每一个单元通过一个数组索引进行寻址。
在Verilog语言中没有多维数组存在，memory型数据是通过扩展reg型数据的地址范围来生成的。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 31
格式：
reg [n-1:0] 存储器名[m-1:0]；或
reg [n-1:0] 存储器名[m:1]；
reg [n-1:0] ：定义了存储器中每一个存储单元的大小。
[m-1:0]：定义了该存储器中有多少个这样的单元。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 32
例1. 定义一个存储器，1024个字节，每个字节 8位。
reg [7:0] mymem[1023:0];
例2. 存储器与寄存器的区别
reg [n-1:0] rega； //一个n位的寄存器
reg mema[n-1:0]； //n个一位寄存器组成的存储器组
reg [3:0] Amem[63:0]；
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 33
说明：
1）数组的维数不能大于2。
2）存储器属于寄存器数组类型。连线数据类型没有相应的存储器类型。
3）单个寄存器说明既能够用于说明寄存器类型，也可以用于说明存储器类型。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 34
例：
parameter ADDR_SIZE = 16 , WORD_SIZE = 8;
reg [WORD_SIZE:1] RamPar [ ADDR_SIZE-1 : 0]，DataReg；
RamPar——存储器，是16个8位寄存器数组；
DataReg——8位寄存器。
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 35
4）在赋值语句中需要注意如下区别：存储器 赋值不能在一条赋值语句中完成，但是寄存器可以。因此在存储器被赋值时，需要定义一个索引。下例说明它们之间的不同。
reg [5:1] Dig; // Dig为5位寄存器。 . . . Dig = 5'b11011; // 赋值正确
reg Bog[5:1]; // Bog为5个1位寄存器组成的的存储器组
. . .
Bog = 5'b11011; // 赋值不正确
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 36
有一种存储器赋值的方法是分别对存储器中的每个字赋值。例如：
reg [3:0] Xrom [4:1]；
Xrom[1] = 4'hA；
Xrom[2] = 4'h8；
Xrom[3] = 4'hF；
Xrom[4] = 4'h2；
3.1.2 变量-寄存器型变量 reg

## Slide 37: integer型是整数寄存器，也是Verilog HDL中常用的变量类型。这种寄存器用于存储整数值，并且可以存储带符号数。 integer型的定义形式如下： integer integer1, integer2, … integerN [msb:lsb]; 其中，integer1, integer2, … integerN是整数寄存器名；msb和lsb是定义整数数组界限的常量，数组界限的定义是可选的。
3.1.2 变量-寄存器型变量 integer

## Slide 38: time类型的寄存器用于存储和处理时间。time型变量的语法格式如下： time time_id1, time_id2 , …, time_idN[msb:1sb]; 例如： time Events [31:0]; //时间值数组 time CurrTime; //CurrTime存储一个时间值
3.1.2 变量-寄存器型变量time

## Slide 39: real是实数寄存器型变量；realtime是实数型时间寄存器，一般用于在测试模块中存储仿真时间。它们的语法格式如下： real real_reg1, real_reg2, …, real_regN; realtime realtime_reg1, realtime_reg2, …, realtime_regN; 例如： real Swing, Top; //实数变量
3.1.2 变量-寄存器型变量 real和realtime

## Slide 40: 在Verilog HDL中用parameter来定义常量，即用parameter来定义一个代表常量的标识符，称为符号常量，采用标识符常量可提高程序的可读性和可维护性。parameter型数据是一种常数型的数据，其说明格式如下： parameter 参数名1 = 表达式，参数名2 = 表达式，…，参数名n = 表达式;
3.1.3 参数声明

## Slide 41: parameter是参数型数据的关键字，其后跟一个用逗号分隔开的赋值语句表。每一个赋值语句的右边必须是一个常数表达式。也就是说，该表达式只能包含数字或先前已定义过的参数。例如：
3.1.3 参数声明

## Slide 42: 【例】 使用参数来声明程序中的常数，如时延、信号宽度。
3.1.3 参数声明

## Slide 43: 3.2.1 操作符 Verilog HDL提供了丰富的操作符，按功能可分为算术操作符、位操作符、归约操作符、逻辑操作符、关系操作符、相等与全等操作符、移位操作符、连接与复制操作符和条件操作符等9类；如果按操作符所带操作数的个数来区分，操作符可分为3类，即单目操作符(可带一个操作数)、双目操作符(可带两个操作数)和三目操作符(可带三个操作数)。
3.2 操作符和表达式

## Slide 44
3.2.1 操作符

## Slide 46
3.2.1 操作符-算术操作符
Verilog语言参考了C语言中大多数运算符的语义和句法。但Verilog中没有增1(i++)和减1 (i– –)运算符。
+（一元加和二元加）
－（一元减和二元减）
*（乘）
/（除）
%（取模）

## Slide 47
说明:
1）两个整数相除，结果值要略去小数部分，只取整数部分；
2）取模运算时，结果的符号位采用模运算式里第一个操作数的符号位；
模运算表达式 | 结果 | 说明
10 % 4 | 2 | 余数为2
12 % 3 | 0 | 整数
-11 % 5 | -1 | 余数为
3.2.1 操作符-算术操作符

## Slide 48
3）在进行算术运算操作时，如果某个操作数有不确定的值X或Z，那么整个结果为X。
例：'b10x1 + 'b01111 结果为不确定数'bxxxxx
4）无符号数和有符号数
  若操作数为寄存器型或连线型，或基数格式表示形式的整数则为无符号数；
  若为整型或实型，则可以是有符号数。
3.2.1 操作符-算术操作符

## Slide 49
例：
reg [5:0] Bar；
integer Tab; . . .
Bar = -6'd12；//寄存器变量Bar的十进制数为52，向量值为110100。
Tab = -6'd12；//整数Tab的十进制数为-12，位形式为110100。
3.2.1 操作符-算术操作符
Notes: 110100是－12的补码（6位数的时候），而110100的无符号数是52

## Slide 50
5）算术操作结果的长度
算术表达式结果的长度由最长的操作数决定。在赋值语句下，算术操作结果的长度由操作符左端目标长度决定。
reg [3:0] Arc, Bar, Crt；
reg [5:0] Frx； . . . Arc = Bar + Crt；
Frx = Bar + Crt；
3.2.1 操作符-算术操作符

## Slide 51
例：算术运算符应用的一个例子。
module arithmetic (a，b，out1，out2，out3，out4，out5)
input [2:0] a ，b；
output [3:0] out1 ；
output [4:0] out3 ；
output [2:0] out2 ， out4，out5；
reg [3:0] out1 ；
reg [4:0] out3 ；
reg [2:0] out2 ， out4，out5 ；
3.2.1 操作符-算术操作符
always @ (a or b)
begin
out1=a+b ；
out2=a-b ；
out3=a*b ；
out4=a/b ；
out5=a%b ；
end
endmodule

## Slide 52
~ 按位取反；
| 按位或；
& 按位与；
^ 按位异或；
在Verilog语言中有7种位逻辑运算符：
^~或~^ 按位异或非；
~& 按位与非；
~| 按位或非；
3.2.1 操作符-位操作符

## Slide 53
例：若A=5'b11001；B=5'b10101，则：
~A=5'b00110
A&B= 5'b10001
A|B= 5'b11101
A^B= 5'b01100
说明：
1）按位运算符中，除了“~”为单目运算符外，其余均为双目运算符。
3.2.1 操作符-位操作符

## Slide 54
2）对于双目运算符，如果操作数长度不相等, 长度较小的操作数在最左侧添0补位（右对齐）。
3）无论单目按位运算符还是双目按位运算符，经过按位运算后，原来的操作数有几位，所得结果仍为几位。
4）不要将逻辑运算符和按位运算符相混淆。
3.2.1 操作符-位操作符

## Slide 55
单目运算符，也有与、或、非运算。包括下面几种：
  &——与
  ~&——与非
  | ——或
  ~| ——或非
  ^——异或
  ^~，~^——同或
3.2.1 操作符-归约操作符（缩位操作符）

## Slide 56
其与、或、非运算规则类似于位运算符的运算规则，但其运算过程不同。
对操作数的相应位进行与、或、非运算，操作数是几位数，则运算结果是几位。
位运算：
规约运算：
对单个操作数进行与、或、非递推运算，最后的运算结果是1位的二进制数。
3.2.1 操作符-归约操作符（缩位操作符）

## Slide 57
具体运算过程：
第一步：先将操作数的第1位与第2位进行与、或、非运算；
第二步：将运算结果与第3位进行与、或、非运算，依次类推，直至最后一位。
例：reg[3:0] a；
b=&a；
若：A=5'b11001
则：&A=0；
|A=1；
3.2.1 操作符-归约操作符（缩位操作符）

## Slide 58: & (归约与)——如果存在位值为0，那么结果为0；如果存在位值为x或z，则结果为x；否则结果为1。 ~& (归约与非)——与归约操作符&相反。 | (归约或)——如果存在位值为1，那么结果为1；如果存在位值为x或z，则结果为x；否则结果为0。 ~| (归约或非)——与归约操作符 | 相反。 ^ (归约异或)——如果存在位值为x或z，那么结果为x；如果操作数中有偶数个1，则结果为0；否则结果为1。 ~^ (归约异或非)——与归约操作符 ^ 相反。
3.2.1 操作符-归约操作符（缩位操作符）

## Slide 59
逻辑操作符是对操作数做与、或、非操作，这些操作符在逻辑值0或1上操作。操作结果为0或1，有3种：
&& (逻辑与)
|| (逻辑或)
！(逻辑非)
3.2.1 操作符-逻辑操作符

## Slide 60
说明：
1） && 和|| 为二目运算符，要求有两个操作数。
例（a>b） && （b>c） ， a && b
（a<b） ||（b<c） ， a || b
2） ！是单目运算符，只要求一个操作数。
例： !（a>b） ， ! a
3.2.1 操作符-逻辑操作符

## Slide 61
3）在一个逻辑表达式中，如果包含多个逻辑运算符，
如：！a&&b||(x>y)&&c
按以下优先次序：
  ！ && ||
  逻辑运算符中，“&& ”和“||”的优先级别低于关系运算符，“！”高于算术运算符。
  4）对于向量操作，0向量被当作逻辑0处理，非0向量被当作逻辑1处理
3.2.1 操作符-逻辑操作符

## Slide 62
Verilog关系运算符有：
>（大于）
<（小于）
>=（大于等于）
<=（小于等于）
3.2.1 操作符-关系操作符

## Slide 63
例：关系运算符应用的一个例子。
module relation (a，b，out1，out2，out3，out4)
input [2:0] a ，b；
output out1 ，out2，out3，out4 ；
reg out1，out2，out3，out4 ；
always @ (a or b)
begin
out1=a<b ；
out2=a<=b ；
out3=a>b ；
if (a>=b)
out4=1
else
out4=0
end
endmodule
3.2.1 操作符-关系操作符

## Slide 64
说明：
1）在进行关系运算时，若声明的关系为“假”，则返回值是“0”；若声明的关系为“真”，则返回值是“1”；
2）若某个操作数的值不定，则关系是模糊的，返回值是不定值。
3）所有关系运算符有着相同的优先级别。关系运算符的优先级别低于算术运算符。
3.2.1 操作符-关系操作符

## Slide 65
等式运算符有4种
= =（等于）
!=（不等于）
= = =（全等）
!= =（非全等）
两目运算符,要求有两个操作数，得到的结果是1位的逻辑值。
声明的关系为真，结果为1；
声明的关系为假，结果为0；
3.2.1 操作符-等式操作符

## Slide 66
“==”与“===”的区别：
== | 0 1 x z
0 | 1 0 x x
1 | 0 1 x x
x | x x x x
z | x x x x
=== | 0 1 x z
0 | 1 0 0 0
1 | 0 1 0 0
x | 0 0 1 0
z | 0 0 0 1
相等运算符真值表
全等运算符真值表
3.2.1 操作符-等式操作符
两个操作数的逻辑值比较
严格按位进行比较

## Slide 67
>> ——右移
<< ——左移
使用方法：
a>>n 或 a<<n
a——代表要进行移位的操作数；
n ——代表要移几位
这两种移位运算都用0来填补移出的空位
3.2.1 操作符-移位操作符
4’b0101<<3=4’b1000；
4’b0101>>2=4’b0001；
5’b01001<<2=7’b0100100；
1<<4=32’b10000；
4’b0101>>4=4’b0000；

## Slide 68
? :——条件运算符，有三个操作数，与C 语言相同。
格式：
信号=条件 ? 表达式1 : 表达式2;
当条件成立时，信号取表达式1的值，反之取表达式2的值。
3.2.1 操作符-条件操作符

## Slide 69
module add_or_sub(a,b,op,result);
parameter ADD=1'b0;
input [7:0] a,b;
input op;
output [7:0] result;
assign result=(op== ADD)?a+b:a-b;
endmodule
3.2.1 操作符-条件操作符

## Slide 70
这是一个特殊的运算符，这一运算符可以将两个或更多个信号的某些位并接起来进行运算操作。其使用方法是把某些信号的某些位详细地列出来，中间用逗号分开，最后用大括号括起来表示一个整体信号。
格式：
{信号1的某几位，信号2的某几位，…，信号n的某几位}
3.2.1 操作符-连接和复制操作符

## Slide 71
例：wire [7:0] Dbus;
wire [11:0] Abus;
assign Dbus [7:4] = {Dbus [0], Dbus [1],
Dbus[2], Dbus[3]};//以反转的顺序将低端4位赋
给高端4位。 assign Dbus = {Dbus [3:0], Dbus [7:4]};
//高4位与低4位交换。
3.2.1 操作符-连接和复制操作符

## Slide 72
由于非定长常数的长度未知, 不允许连接
非定长常数。
例如, 下列式子非法：
{Dbus，5} //不允许连接操作非定长常数。
3.2.1 操作符-连接和复制操作符

## Slide 73
运算符优先级排序：
! ~
* / %
+ -
<< >>
< <= > >=
== != === !==
&
^ ^~
|
&&
||
?:
高优先级别
低优先级别

## Slide 74: 1．常数 前面已讲述了常量的书写方式，下面举例说明。
3.2.2 操作数

## Slide 75: 表达式中的整数值可解释为有符号数或无符号数。如果表达式中是十进制整数，那么该整数就是有符号数，例如，12被解释为有符号数。如果整数是基数型整数(定长或非定长)，那么该整数作为无符号数对待。例如：
3.2.2 操作数

## Slide 76: 2．参数 前一章中已对参数作了介绍。参数类似于常量，表达式中出现的参数都作为常数对待。参数就是用某标识符代表某个数或字符串的，使用参数声明进行说明，在定义时给它赋值，程序中出现这个参数时将被替换为它所代表的常数值。例如：
3.2.2 操作数

## Slide 77: 3．线网 可在表达式中使用标量线网(1位)和向量线网(多位)。 wire [0:3] Prt; //Prt为4位向量线网 wire Bdq; //Bbq是标量线网 线网中的值被解释为无符号数。在连续赋值语句中，如果赋给线网负值，则通常会被系统当作正值对待。例如： assign Prt = -3; //Prt被赋予位向量 1101(-3的补码)，为十进制的13 assign Prt = 4'HA; //Prt被赋予位向量 1010，即十进制的10
3.2.2 操作数

## Slide 78: 寄存器是在表达式中出现最多的操作数，许多程序语句都是通过对寄存器中存储的值进行转换和传输来实现其设计目的的。 一位寄存器为标量，多位寄存器为向量；标量和向量寄存器都可在表达式中使用。整型寄存器中的值被解释为有符号的二进制补码，而reg型寄存器和时间寄存器中的值被解释为无符号数。实数和实数时间类型寄存器中的值被解释为有符号浮点数。
3.2.2 操作数

## Slide 79: 例如：
3.2.2 操作数

## Slide 80: 5．位选择 位选择从向量中抽取特定的位, 即表达式的操作数可以是线网或寄存器的某个位。其表示形式如下： net_or_reg_vector [bit_select_expr] 其中，net_or_reg_vector是向量线网或寄存器名， bit_select_expr是要选择位的编号。例如： State[1] && State[4] //寄存器位选择，State[1]和State[4]进行逻辑与操作 Prt[0] | Bbq //线网位选择，Prt[0]和Bbq进行位或操作
3.2.2 操作数

## Slide 81: 6．部分选择 与位选择相似，线网或寄存器的部分连续位也可以作为表达式中的操作数。在部分选择中，向量的连续序列被选择。形式如下： net_or_reg_vector [ msb: lsb] 其中，net_or_reg_vector是向量线网或寄存器名，msb和lsb声明了要选择位的编号范围。msb和lsb必须为常数表达式。
3.2.2 操作数

## Slide 82: 例如：
3.2.2 操作数

## Slide 83: 7．存储器单元 存储器单元即从存储器中选择一个值，其表示形式如下： memory [word_address] 其中，memory是存储器名，word_address是要选择单元的编号(即某个存储器单元的编号)。例如：
3.2.2 操作数

## Slide 84: 值得注意的是，虽然存储器单元就是寄存器，但不允许对存储器单元做部分选择或位选择。例如： Dram [60] [2] //位选择不允许 Dram [60] [2:4] //部分选择也不允许
3.2.2 操作数

## Slide 85: 8．函数调用 在表达式中可使用函数调用，函数调用可以是系统函数调用(以字符 $ 开始)或用户定义的函数调用。例如：
3.2.2 操作数

## Slide 86: 表达式由操作数和操作符组成。常量表达式是在编译时就计算出常数值的表达式。通常，常量表达式可由下列要素构成： (1) 表示常量的文字，如‘b10和326。 (2) 参数名，如pa表示： parameter pa = 4’b1110； 标量表达式是计算结果为1位的表达式。如果希望产生标量结果，但是表达式产生的结果为向量，则最终结果为该向量最右侧的位值。
3.2.3 表达式

## Slide 87: 1.丰富的数据类型，包含常量和变量，常量又分为整型、实数型和字符串型；变量又分为线网和寄存器类型等 2.寄存器和存储器的区别，具体应用 3.丰富的操作符，单目操作符、双目操作符及三目操作符 4.熟练区分位操作符，规约操作符和逻辑操作符
本章小结：

## Slide 88
1、声明下面的Verilog变量：
（1）一个名为a_in的8位向量线网；
（2）一个名为address的32位寄存器，第31位为最高有效位；将此寄存器的值设置为十进制数3；
（3）一个名为count的整数；
（4）一个名为snap_shot的时间变量；
（5）一个名为delays的数组，该数组中包含20个integer类型的元素；
（6）含有256个字的存储器MEM，每个字的字长为64位
（7）一个值为256的参数cache_size。