## Slide 1: 第 7 章 有限状态机的设计

## Slide 2
7.1 有限状态机的概述
7.1.1 状态机的分类
根据输出信号产生机理的不同，状态机可以分为摩尔（Moor）型和米里（Mealy）型。
摩尔型状态机的输出只是当前状态的函数，米里型状态机的输出则是当前状态和当前输入的函数。
米里型状态机的输出是在输入变化后立即变化的，不依赖时钟信号的同步，而摩尔型状态机在输入发生变化时，还必须等待时钟的到来，必须等状态发生变化时才导致输出的变化，因此摩尔型比米里型状态机多等待一个时钟周期。

## Slide 3
图 7-1 摩尔型状态机的结构图
图 7-2 米里型状态机的结构图
7.1 有限状态机的概述

## Slide 4
图 7-3 米里型状态机的 STG 图
状态转移图（STG，State Transition Graph）是一种有向图，图中带有标记的节点或顶点与时序状态机的状态一一对应。当系统处于弧线起点的状态时，用有向边或弧线表示在输入信号的作用下可能发生的状态转移。
7.1.2 有限状态机的状态转换图

## Slide 5
7.1.3有限状态机的设计流程
图7-5 Verilog HDL设计有限状态机的流程图

## Slide 6
在Verilog HDL设计过程中，有限状态机描述程序中必须包括以下几个方面：
（1）时钟信号：用于为有限状态机状态转移提供时钟信号。
（2）状态复位：用于有限状态机任意状态复位转移。
（3）状态变量：用于定义有限状态机描述的状态。
（4）状态转移指定：用于有限状态机状态转移逻辑关系。
（5）输出指定：用于有限状态机两状态转移结果。
2. 起始状态的选择
7.2有限状态机的设计要点
1. 状态机的编码规则

## Slide 7
3. 状态编码
（1）顺序编码
顺序编码又称为二进制编码（Binary State Machine Encoding），就是用二进制数来表示所有状态。
（2）格雷编码
格雷编码（Gray Code State Machine Encoding）能够很好地解决顺序编码产生毛刺的问题。
（3）一位热码编码
一位热码编码（One-Hot State Machine Encoding）方式就是用n个触发器来实现具有n个状态的状态机。
7.2有限状态机的设计要点

## Slide 8
状 态 | 顺序编码 | 格雷编码 | 一位热码编码
s0 | 000 | 000 | 00000001
s1 | 001 | 001 | 00000010
s2 | 010 | 011 | 00000100
s3 | 011 | 010 | 00001000
s4 | 100 | 110 | 00010000
s5 | 101 | 111 | 00100000
s6 | 110 | 101 | 01000000
s7 | 111 | 100 | 10000000
表7-1 3种编码方式的对比
7.2有限状态机的设计要点

## Slide 9
在Verilog HDL中，有两种定义状态编码的方式，分别用参数（parameter）和编译向导语句（`define）语句实现。
（1）参数定义方式
parameter s0=3'b000，s1=3’b001，s2=3’b011，
s3=3’b010，s4=3’b110，s5=3’b111； //定义
case（state）
s0：……； //调用
s1：……；
……
（2）编译向导语句定义方式
7.2有限状态机的设计要点

## Slide 10
`define s0 3'b000 //定义，结尾不加分号“；”
`define s0 3'b001
`define s0 3'b011
`define s0 3'b010
`define s0 3'b110
`define s0 3'b111
case（state）
`s0：……； //调用，必须加“`”
`s1：……；
……
4. 状态转移的描述
7.2有限状态机的设计要点

## Slide 11
7.3有限状态机设计实例
7.3.1摩尔型状态机
1. 五进制计数器
图7-6 五进制计数器的STG图

## Slide 12
【例7-1】五进制计数器的Verilog HDL程序
module count5_moor(clk,reset,out,cout);
input clk,reset; //reset为复位信号
output cout; //进位输出
output[2:0] out;
reg[2:0] out;
reg cout;
reg[2:0] current; //当前状态
parameter s0=3'b000, s1=3'b001, s2=3'b010,
s3=3'b011, s4=3'b100; //状态编码
always@(posedge clk or negedge reset)
begin
if(!reset) //复位，低电平复位，必须与敏感信号列表中的reset电平一致
begin
out<=0;
7.3.1摩尔型状态机

## Slide 13
current<=s0;
cout<=0;
end
else
case(current) //状态转移
s0:begin
out<=1;
current<=s1;
cout<=0;
end
s1:begin
out<=2;
current<=s2;
cout<=0;
end
s2:begin
out<=3;
current<=s3;
cout<=0;
end
s3:begin
out<=4;
current<=s4;
cout<=10;
end
s4:begin
7.3.1摩尔型状态机
out<=0;
current<=s0;
cout<=0;
end
default:current=s0;
endcase
end
endmodule

## Slide 14
图7-8 Moor型状态机设计的110序列检测器的STG
7.3.1摩尔型状态机

## Slide 15
【例7-2】110序列检测器（Moor型）
module detector_110_moor(clk,reset,in,out,);
input clk,reset;
input in; //串行输入的数据
output out; //标记是否检测到110序列，检测到为1，否则为0
reg[1:0] current; //状态寄存器
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b10, s3=2'b11; //定义状态，采用二进制的编码方式
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset) //异步复位，高电平有效
current<=s0;
else
case(current) //状态转移
s0:begin
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;
end

## Slide 16
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0;
end
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s3;
end
s3:begin
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;，
end
default: current<=s0；
endcase
end
always @(current )
begin
if (current==s3)
out<=1'b1;
else out<=1'b0;
end
endmodule

## Slide 17
7.3.2米里型状态机
图7-9 Mealy型状态机设计的110序列检测器的STG

## Slide 18
【例7-3】110序列检测器（Mealy型）
module detector_110_dealy(clk,reset,in,out);
input clk,reset;
input in; //串行输入的数据
output out; //标记是否检测到110序列，检测到为1，否则为0
reg[1:0] current; //状态寄存器
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11; //定义状态，采用格雷码的编码方式
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset) //异步复位，高电平有效
current<=s0;
else
case(current) //状态转移
s0:begin
if(in==1'b1) current<=s1;
else begin current<=s0; out<=0; end

## Slide 19
end
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else begin current<=s0; out<=0; end
end
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else begin current<=s0; out<=1; end
end
default: current<=s0；
endcase
end
endmodule
图7-10 Mealy型状态机设计的110序列检测器的仿真波形图

## Slide 20
7.3.3有限状态机的描述方式
1.单进程描述方式
图7-11 单进程Mealy状态机结构图

## Slide 21
2.双进程描述方式
(a) 次态逻辑和状态寄存器在一个always进程语句
(b)状态寄存器和输出逻辑在一个always进程语句
图7-12双进程Mealy状态机结构图
7.3.3有限状态机的描述方式

## Slide 22
【例7-4】110序列检测器(双进程1)
module detector_110_mealy1clk,reset,in,out);
input clk,reset;
input in;
output out;
reg out;
reg[1:0] current;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11;
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset)
current<=s0;
else
case(current)
s0:begin
7.3.3有限状态机的描述方式
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;
end
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0;
end
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0;
end
endcase
end

## Slide 23
always @(current or in )
begin
if ((current==s2)&(in==1'b0))
out<=1'b1;
else out<=1'b0;
end
endmodule
图7-13 例7-4的双进程的110序列检测器的仿真波形图

## Slide 24
input in;
output out;
reg out;
reg[1:0] n_state, p_state;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11;
always@(posedge clk )
begin
if(reset) p_state=s0;
else p_state=n_state;
end
always@(p_state or in)
begin
case(p_state)
【例7-5】110序列检测器(双进程2)
module detector_110_ mealy2( clk,reset,in,out,p_state);
input clk,reset;
s0: if(in==1'b1) n_state=s1;
else begin n_state=s0;out=1'b0;end
s1: if(in==1'b1) n_state=s2;
else begin n_state = s0;out=1'b0;end
s2: if(in==1'b1) n_state=s2;
else begin n_state=s0;out=1'b1;end
default: n_state=s0;
endcase
end
endmodule
7.3.3有限状态机的描述方式

## Slide 25
图7-14 例7-5双进程的110序列检测器的仿真波形图
7.3.3有限状态机的描述方式

## Slide 26
3.三进程描述方式
图7-15 三进程Mealy状态机结构图
7.3.3有限状态机的描述方式

## Slide 27
【例7-6】110序列检测器（三进程）
module detector_110_three_Mealy(clk,reset,in,out);
input clk,reset;
input in;
output out;
reg out;
reg[1:0] n_state, p_state;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11; //格雷编码方式
always@(posedge clk ) //寄存器
begin
if(reset) p_state=s0;
else p_state=n_state;
end
always@(p_state or in) //状态转换
begin
case(p_state)
s0: if(in==1'b1) n_state=s1;
else n_state=s0;

## Slide 28
s1: if(in==1'b1) n_state=s2;
else n_state = s0;
s2: if(in==1'b1) n_state=s2;
else n_state=s0;
default: n_state=s0;
endcase
end
always@(p_state or in) //输出
begin
case(p_state)
s0: out=1'b0;
s1: out=1'b0;
s2: if(in==1'b0) out=1'b1;
else out=1'b0;
default: out=1'b0;
endcase
end
endmodule
7.3.3有限状态机的描述方式