## Slide 1
第5章 结构级建模方法
5.1 Verilog HDL内置基元
5.2 用户定义原语(UDP)
5.3 模块的调用
5.4 行为描述和结构描述的混合使用

## Slide 2: 结构化描述
门级/开关级建模
  基本门级/开关级元件对硬件电路的结构进行说明
  用户自定义原语 UDP（门级）
模块级建模
由用户生成的低级子模块对硬件电路进行说明

## Slide 3: 5.1 Verilog HDL内置基元 Verilog HDL提供了26个内置基元，用于对数字系统实际的逻辑结构进行建模。这些基元包括基本门电路、上拉电阻、下拉电阻、MOS开关和双向开关。

## Slide 4: 学习目标： (1)门级原语 学习Verilog提供的门级原语 理解门的实例引用、门的符号以及and/or、buf/not类型的 门的真值表 学习如何根据电路的逻辑图来生成Verilog描述 (2)开关级原语 能够描述基本MOS开关：nmos, pmos, cmos 理解双向传输开关、电源、地的建模方法 识别阻抗MOS开关 学习建立基本开关级电路

## Slide 5: (1) 多输入门：and、nand、or、nor、xor、xnor (2) 多输出门：buf、not (3) 三态门：bufif0、bufif1、notif0、notif1 (4) 上拉、下拉电阻：pullup、pulldown (5) MOS开关：cmos、nmos、pmos、rcmos、rnmos、rpmos (6) 双向开关：tran、tranif0、tranif1、rtran、rtranif0、rtranif1
5.1 Verilog HDL内置基元

## Slide 6: 这些基元调用语句的语法格式如下： <门的类型>[<驱动能力><延时>]<例化的门名字>(<端口列表>);
5.1 Verilog HDL内置基元
<端口列表>：按(输出，输入1，输入2，…)顺序列出。
“门的类型”：门声明语句所必需的，它可以是26个基元中的任意一种。
“驱动能力”和“延时”：可选项，可根据不同的情况选不同的值或不选。
“例化的门名字”：在本模块中引用的这种类型的门的实例名

## Slide 7: 下面是门类型的引用: nand #10 nd1(a,data,clock,clear);
5.1 Verilog HDL内置基元
该语句中引用了一个名为nd1的与非门(nand)，其输入为data、clock和clear，输出为a，输出与输入的延时为10个单位时间。

## Slide 8: 1．多输入门(“与/或门类”) 多输入门具有1个或多个输入，但只有一个输出。内置的多输入门有6种：and(与门)、nand(与非门)、or(或门)、nor(或非门)、xor(异或门)、xnor(异或非门)。
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
多输入门实例化语句的语法格式如下： gate_type instance_name (output, input1, …, inputN);

## Slide 9: 1．多输入门(“与/或门类”) 特点： （1）一个标量输出端和多个标量输入端; （2）当任意一个输入端口的值发生变化 时，输出端的值立即重新计算。
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
图5.1 多输入门的输入/输出关系

## Slide 10: 1．多输入门(“与/或门类”)
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
and | a1(OUT, IN1, IN2); | //输出在前
nand | na1(OUT, IN1, IN2); | //输入在后
or | or1(OUT, IN1, IN2); | 
nor | nor1(OUT, IN1, IN2); | 
xor x1(OUT, IN1, IN2);
xnor nx1(OUT, IN1, IN2);
nand na1_3in(OUT, IN1,IN2,IN3); //输入端超过两个
and (OUT, IN1, IN2); //不给实例命名，合法的

## Slide 11
图5.2 与门的逻辑符号
图5.3 与非门的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 12
图5.4 或门的逻辑符号
图5.5 或非门的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 13
图5.6 异或门的逻辑符号
图5.7 异或非门的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 14: 2．多输出门（缓冲器/非门类） 多输出门具有一个输入、一个或多个输出。 内置的多输出门有两种：buf(缓冲门)和not(非门)。
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
多输出门实例语句的语法格式如下： gate_type instance_name(output1,…,outputN,input);

## Slide 15
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
实例引用
wire OUT1, OUT2, IN;//基本门的实例引用
buf b1 (OUT1, IN); //输出在前
not n1(OUT1, IN); //输入在最后
buf b1_2out(OUT1, OUT2, IN); //输出端超过两个
not (OUT1, IN); //不给实例命名，合法的

## Slide 16
图5.9 多输出门的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 17: 3．三态门（带控制端的缓冲器/非门类） 三态门用于对三态驱动器建模，共有3个端口：一个数据输入端、一个控制信号输入端和一个数据输出端。
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门
内置的三态门有4种：bufif1(高有效三态门)、bufif0(低有效三态门)、notif1(高有效三态非门)、notif0(低有效三态非门)。
三态门实例语句的语法格式如下： gate_type instance_name(output, input, control);

## Slide 18
图5.10 三态门的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 19
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 20
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 21
5.1 Verilog HDL内置基元——基本门

## Slide 22: 上拉电阻和下拉电阻是一类只有一个端口(输出端)的器件模型，其作用是改变其输出端的值。上拉电阻将输出置为1，下拉电阻将输出置为0。 声明上拉电阻和下拉电阻的关键字是：pullup(上拉电阻)、pulldown(下拉电阻)。
5.1 Verilog HDL内置基元——上拉、下拉电阻

## Slide 23
上拉、下拉电阻的语法形式如下： pull_type [instance_name] (output); 其中，pull_type是pullup或pulldown；可选项instance_name是实例名；output是唯一的输出端口。
5.1 Verilog HDL内置基元——上拉、下拉电阻

## Slide 24: 门级建模举例1 下面通过几个例子学习门级结构建模的基本方法。 4选1多路选择器有4个数据输入端D0、D1、D2、D3，一个数据输出端Z和两个控制信号输入端S0、S1。选择器会根据S0和S1的值从4个数据输入端中选择其中的一个送到输出端。图5.14和表5.13所示分别为4选1多路选择器的电路结构和真值表。

## Slide 25
图5.14 4选1多路选择器的电路结构
门级建模举例1

## Slide 26: module MUX4x1(Z, D0,D1,D2,D3,S0,S1) ; output Z; input D0,D1,D2,D3,S0,S1; wire T0,T1,T2,T3;//内部线网说明，缺省S0bar，S1bar not (S0bar,S0), (S1bar,S1); and (T0,D0,S0bar,S1bar), (T1,D1,S0bar,S1), (T2,D2,S0,S1bar), (T3,D3,S0,S1); or (Z, T0,T1,T2,T3); endmodule
门级建模举例1

## Slide 27: module test_MUX4x1 ; reg[3:0] d; //测试平台内部激励信号说明 reg[1:0] s; wire out; //模块输出信号 MUX4x1 mymux(out, d[0],d[1],d[2],d[3],s[0],s[1]); //调用被测模块 intial begin d=4’b1010; s=2’b00; //加载输入信号 $display($time, “d=%b, s[1]=%b, s[0]=%b, out=%b\n”, d,s[1],s[0],out); #5 s=2’b00; $display($time, “d=%b, s[1]=%b, s[0]=%b, out=%b\n”, d,s[1],s[0],out);
门级建模举例1

## Slide 28: #5 s=2’b01; $display($time, “d=%b, s[1]=%b, s[0]=%b, out=%b\n”, d,s[1],s[0],out); #5 s=2’b10; $display($time, “d=%b, s[1]=%b, s[0]=%b, out=%b\n”, d,s[1],s[0],out); #5 s=2’b11; $display($time, “d=%b, s[1]=%b, s[0]=%b, out=%b\n”, d,s[1],s[0],out); end endmodule
门级建模举例1
#0 d=1010, s[1]=0, s[0]=0, out=x
#5 d=1010, s[1]=0, s[0]=0, out=0
#10 d=1010, s[1]=0, s[0]=1, out=1
#15 d=1010, s[1]=1, s[0]=0, out=0
#20 d=1010, s[1]=1, s[0]=1, out=1

## Slide 29
门级建模举例2
先把一位全加器搞定，四位全加器就容易了！
全加器
fa0
全加器
fa1
全加器
fa2
全加器
fa3
sum[0]
sum[1]
sum[2]
sum[3]
a[0]
b[0]
a[1]
b[1]
a[2]
b[2]
a[3]
b[3]
c_in
c1
c2
c3
c_out

## Slide 30
门级建模举例2
一位全加器
sum = a⊕b⊕c_in
c_out = ab + (a⊕b)c_in
//一位全加器的门级描述
module fulladd1(sum, c_out, a, b, c_in);
output sum, c_out;
input a, b, c_in; wire s1, c1, c2;
xor (s1, a, b);
and (c1, a, b);
xor (sum, s1, c_in); and (c2, s1, c_in);
or (c_out, c2, c1);
endmodule

## Slide 31
门级建模举例2
//四位全加器的门级描述
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);
output [3:0] sum;
wire s;
output c_out;
input [3:0] a, b;
input c_in;
wire [3:0] c;
fulladd1 fa0(s[0], c[0], a[0], b[0], c_in);
fulladd1 fa1(s[1], c[1], a[1], b[1], c[0]);
fulladd1 fa2(s[2], c[2], a[2], b[2], c[1]);
fulladd1 fa3(s[3], c[3], a[3], b[3], c[2]);
assign sum=s;
c_out=c[3];
endmodule

## Slide 32
门级建模举例2
//四位全加器的激励模块 module stimulus;
wire [3:0] SUM; wire C_OUT;
reg [3:0] A, B;
reg C_IN;
fulladd4 FA4(SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
initial
begin
$monitor(%time, “A=%b, B=%b, C_IN=%b,  C_OUT=%b, SUM=%b\n”, A,B,C_IN,C_OUT,SUM);
end initial begin
A=4’d0; B=4’d0; C_IN=1’b0;
#5 A=4’d3; B=4’d4;
#5 A=4’d2; B=4’d5;
#5 A=4’d10; B=4’d6; C_IN=1’b1;
end
endmodule
#0 A=0000, B=0000, C_IN=0,  C_OUT=0, SUM=0000
#5 A=0011, B=0100, C_IN=0,  C_OUT=0, SUM=0111
#10 A=0010, B=0101, C_IN=0,  C_OUT=0, SUM=0111
#15 A=1010, B=0110, C_IN=1,  C_OUT=1, SUM=0001

## Slide 33: Verilog HDL具有对MOS晶体管级进行设计的能力。随着电路复杂性的增加(上百万的晶体管)及先进CAD工具的出现，以开关级为基础进行的设计正在逐渐萎缩。 Verilog HDL目前仅提供用逻辑值0、1、x、z和与它们相关的驱动强度进行数字设计的能力，没有模拟设计能力。因此在Verilog HDL中，晶体管也仅被当作导通或者截止的开关。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 34: MOS模型在仿真时表现为两种状态：开或关，即导通或不导通。对于MOS来说，数据只能从输入端流向输出端，并且可以通过设置控制信号来关闭数据流，所以MOS是单向的。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关
Verilog提供了6种MOS晶体管开关：cmos、pmos、rcmos、rpmos、nmos、rnmos。

## Slide 35: MOS晶体管开关的语法格式如下： mos_type [instance_name] (outputA, inputB, controlC); 其中，mos_type是nmos、rnmos、pmos和rpmos四种三端口MOS开关之一；
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关
cmos和rcmos(cmos的高阻态)有4个端口：一个数据输出端，一个数据输入端和两个控制信号输入端。其语法格式如下： (r)cmos [instance_name] (outputA, inputB,Ncontrol,Pcontrol);

## Slide 36
图5.11 NMOS和PMOS开关符号
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 37: (1) 对于nmos和rnmos开关，如果其控制信号为0，那么关闭这个开关，使输出为z；如果控制信号是1，则打开这个开关，把输入端的数据传输至输出端。 (2) 对于pmos和rpmos开关，如果其控制信号为1，那么关闭这个开关，使输出为z；如果控制信号是0，则打开这个开关，把输入端的数据传输至输出端。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 38: rnmos和rpmos与nmos和pmos相比，它们的输入端和输出端之间存在阻抗(电阻)。因此，对于rnmos和rpmos，当数据从输入端传输至输出端时，由于电阻带来的损耗，使得数据的信号强度减弱。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 39: 例如： nmos n1 (out, data, control); //实例名为n1的nmos开关 pmos p1 (out, data, control); //实例名为p1的pmos开关 输出out的值由输入data和control的值确定。nmos和pmos的逻辑表如表5.12所示。信号data和control不同的组合导致这两个开关输出1、0 或者z、x 逻辑值(如果不能确定输出为1或0，就有可能输出z、x值)。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 40: 可以这样认为，cmos (outputA, inputB, Ncontrol, Pcontrol)是一个nmos (output, input, Ncontrol)和一个pmos (output, input, Pcontrol)的组合。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关
图5.12 cmos开关

## Slide 41: 在cmos开关中，存在着pmos和nmos两条数据通路，当Pcontrol为0时，上半部分的pmos开关打开，数据可以从输入端inputB传输到输出端outputA；当Ncontrol为1时，下半部分的nmos开关打开，数据可以从输入端inputB传输到输出端outputA；因此，cmos的真值表可以参考pmos和nmos的。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 42: 例如： cmos c1 (out, data, ncontrol, pcontrol); //实例名c1的cmos开关 rcmos是cmos的高阻态，其开关行为与cmos完全相同，只是在其输入端和输出端之间存在着阻抗，所以数据从输入传送到输出的过程中存在着损耗，使得其信号强度被减弱。
5.1 Verilog HDL内置基元——MOS开关

## Slide 43: NMOS、PMOS和CMOS管都是从漏极向源极导通的，是单向的。在数字电路中，双向导通的器件也很常用。 对双向导通的器件而言，其两边的信号都可以是驱动信号。通过设计双向开关就可以实现双向导通的器件。
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 44: Verilog HDL内置了6种双向开关，即数据可以在两个端口之间双向流动。这6种双向开关是tran、rtran、tranif0、rtranif0、tranif1、rtranif1。 其中，前两种开关tran和rtran(tran的高阻态)是不能关断的，始终处于打开状态，数据可以在两个端口之间自由流动。 tran和rtran的语法形式如下： (r)tran [instance_name] (signalA, signalB);
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 45: 后4种开关(tranif0、rtranif0、tranif1和rtranif1)可以通过控制信号关闭。其语法形式如下： bidirection_type [instance_name] (signalA, signalB,controlC);
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关
对于tranif0和rtranif0，controlC为0时打开开关，允许数据双向流动，当controlC为1时关闭开关，禁止数据流动；
对于tranif1和rtranif1，controlC为1时打开开关，允许数据双向流动，当controlC为0时关闭开关，禁止数据流动。

## Slide 46: 在这6种双向开关中，tran、tranif0和tranif1内的数据流动时没有损耗，但rtran、rtranif0和rtranif1的输入端和输出端之间存在阻抗，当信号通过开关传输时，信号强度会减弱。
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 47
图5.13 双向开关的逻辑符号
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 48: tran开关作为两个信号inout1和inout2之间的缓存，inout1或inout2都可以是驱动信号。仅当control信号是逻辑0时，tranif0开关连接inout1和inout2两个信号；如果control信号是逻辑1，则没有驱动源的信号取高阻态值z，有驱动源的信号仍然从驱动源取值。如果control信号是逻辑1，则tranif1开关连接的inout1和inout2两个信号导通。
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 49
5.1 Verilog HDL内置基元——双向开关

## Slide 50
开关级建模举例
//定义自己的或非门
module my_nor (out, a, b);
output out;
input a,b;
wire c;
//定义电源和地
supply1 pwr;
supply0 gnd;
//实例引用PMOS开关
pmos (c, pwr, b);
pmos (out, c, a);
//实例引用NMOS开关
nmos (out, gnd, a);
nmos (out, gnd, b);
endmodule
Verilog有nor门原语，但这里尝试用MOS开关设计nor门

## Slide 51
开关级建模举例
用MOS开关定义2选1多路选择器

## Slide 52: 如何使用门延迟为逻辑电路建立时序模型？
例：假设模块D实现以下逻辑功能
out=ab+c
//定义简单的组合逻辑模块，命名为D module D (out, a,b,c);
//输入、输出端口声明
output out; input a,b,c;
//内部线网声明 wire e;
//实例引用门级原语构造电路
and #(5) (e, a, b);
or #(4) (out, e, c); endmodule
19

## Slide 53: 本章小结1：
门的基本类型有and、or、xor、buf、not等。
Verilog语言提供基本门原语，不需要自行编写。
使用Verilog进行门级设计的具体步骤：
①画出电路逻辑图；
②用门级原语将逻辑图转换为Verilog语言的门级描述；
③编写激励模块对其进行仿真并观察输出，确定其功能是否正确。
开关级建模处于最低的设计抽象层面。只有很少的情况下，比如需要定制自己的叶级元件时，才使用开关级建模。随着数字电路复杂度的增加，开关级设计越来越少见。
MOS、CMOS、双向开关、supply1、supply0可用于设计任 意开关级电路。CMOS开关是MOS开关的一种组合。